Załącznik  Nr 6 do SIWZ - ZP/2/2016

URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

formularz parametrów wymaganych

| LP. | Parametry techniczne | TAK – wymagane |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY PRACY |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie min. 100 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) | Tak |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie 5 - 6 cm | Tak |
|  | Siła kompresji między 530 a 600 N | Tak |
| ZASILANIE I WARUNKI PRACY |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie. | Tak |
|  | Źródło zasilania: - akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz - zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) - zasilanie 230 VAC | Tak |
|  | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki. | Tak |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora : - min. 45 min. oraz w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń | Tak |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |
| CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I WYPOSAŻENIE |
|  | Wyposażenie aparatu: Torba przenośna deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia akumulator elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 3 szt.) ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w urządzeniu) | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |
|  | Wymiary urządzenia | Podać |
|  | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami : poniżej 10 kg | Tak |